## Slide 1: תרגול 7
תכנות מתקדם באסמבלי עם קריאות מערכת של לינוקס

## Slide 2: רקע - קריאות מערכת
מערכות הפעלה מודרניות מבדילות ביצוע של פונקציות ופקודות לשתי קטגוריות :
Ring 0 – גרעין מערכת ההפעלה אשר מאפשר גישה ישירה לחומרה
Ring 3 – תכניות משתמש
בהרצאה למדתם כי קריאות מערכת הן רוטינות בסיסיות של קלט פלט וכן עבור ניהול משאבים, כמו כן קריאות מערכת מערבות עבודה עם גרעין מערכת ההפעלה.
פירושו שהמשתמש אינו יכול לגשת ישירות אל החומרה , ותכניות שהמשתמש כותב מחויבות לפנות אל הגרעין כדי לקבל שירות
בקשת שירות זו נקראת קריאת מערכת או system call ותפקידה הוא להגן על המערכת בפני פעולות מוטעות בעלות השלכות שעלולות להיות קשות

## Slide 3: איך syscall פועלת
כאשר המשתמש מפעיל פקודת syscall מתרחש התהליך הבא :
1. המעבד עובר ממצב ring 3 למצב ring 0
2. המעבד שומר את תוכנו של אוגר RIP בתוך RCX וכן את RFLAGS בתוך R11
3. המעבד קופץ אל התהליך אשר מנהל את קריאת המערכת בגרעין
4. הגרעין מבצע את התהליך
5. עם סיום הפעולה הגרעין מחזיר את הביצוע השוטף לתכנית הקוראת באמצעות sysret
6. המעבד משחזר את תכנם של RIP ושל RFLAGS אשר נשמרו קודם לכן בשלב 2

## Slide 4: Linux x86‑64 System Call ABI
כדי לבצע כהלכה פקודת syscall האוגרים צריכים להכיל את התכנים הבאים כדי להכין את הפעולה לביצוע :
הערה – כארגומנט רביעי נשתמש בR10 מאחר וRCX משמש לשמירת RIP

## Slide 5: ערכים מוכרים לעבודה עם syscall
0 → sys_read
1 → sys_write
2 → sys_open
3 → sys_close
59 → sys_execve
60 → sys_exit

## Slide 6: Example 1: File Copy Utility
שם הקובץ : cp.asm
בדוגמא זו נמחיש כיצד מעתיקים קובץ באמצעות שילוב של :
1. קריאות מערכת (syscalls) : open, read, write, close
2. פונקציות ספריה של C : printf, fprintf, exit
3. ניהול מחסנית ידני – activation frame
התכנית מצפה לקבל שני ארגומנטים :
קובץ מקור – source ממנו יש לקרוא (ולכן יש להכין אותו עם תוכן משמעותי)
קובץ יעד – destination.

## Slide 7: Example 1: File Copy Utility
התכנית :
פותחת קובץ מקור לקריאה
יוצרת ופותחת קובץ יעד לכתיבה
קוראת נתחים של 1024 בתים כל אחד
כותבת אותם לקובץ היעד
מדפיסה כמה בתים הועתקו
מטפלת בשגיאות בצורה מסודרת

## Slide 8: Command‑line arguments and main
בתכנית זו נקודת הכניסה היא :
global main
main:
לפי ABI של לינוקס :
rdi = argc
rsi = argv

## Slide 9: Command‑line arguments and main
על כן שתי השורות הבאות בודקות כי התכנית אכן מקבלת שני ארגומנטים:
cmp rdi, 3
jne .usage

## Slide 10: The Activation Frame
התכנית מקצה 5 משתנים לוקליים :
sub rsp, 8*5
and rsp, -16
המשתנים :

## Slide 11: The Activation Frame
הסיבה לכך :
הפקודות printf וכן fprintf דורשות יישור של המחסנית עם כתובות של 16 בתים.

## Slide 12: The Activation Frame
הקטע שמגיע לאחר מכן מציב במשתנים המקומיים את הנתיבים של שני הקבצים:
mov rbx, qword [rsi + 8*1]
mov qword [rbp - 8*1], rbx ; file_in
mov rbx, qword [rsi + 8*2]
mov qword [rbp - 8*2], rbx ; file_out

## Slide 13: הדפסת הודעת מערכת
mov rdi, fmt_cp_report ; `Copying \"%s\" to \"%s\"...\n\0`
mov rsi, qword [rbp - 8*1]
mov rdx, qword [rbp - 8*2]
mov rax, 0
call printf

## Slide 14: פתיחת הקובץ שממנו רוצים לקרוא

## Slide 15: פתיחת הקובץ שממנו רוצים לקרוא
Rax=2 משום שזהו הקוד עבור syscall המיועד לקריאה
rdi מצביע על הארגומנט הראשון - const char *filename
Syscall כעת נכנסת אל הגרעין ובמידה ונכנסה בהצלחה היא תחזיר את fd אל rax
אם rax<0 זוהי שגיאה אחרת - mov [rbp - 8*3], rax ; fd_in

## Slide 16: פתיחה ויצירה של קובץ היעד (הקובץ לכתיבה)

## Slide 17: פתיחה ויצירה של קובץ היעד
להלן הסבר לקטע הקוד האחרון :
משתמשים שוב ב sys_open עם שינויים בהשוואה לקריאה :
rdi = dest filename
rsi = 0x241 → bitwise OR of flags:
O_WRONLY (1)
O_CREAT (64)
O_TRUNC (512)
rdx = 0644 → file permissions if the file is created

## Slide 18: פתיחה ויצירה של קובץ היעד
במידה ו rax<0 מדובר בשגיאה
אחרת :
mov [rbp - 8*4], rax ; fd_out
בנוסף, מאפסים את מונה התווים:

## Slide 19: הלולאה המרכזית
הלולאה המרכזית מעתיקה את הערכים מקובץ הקריאה אל קובץ הכתיבה:

## Slide 20: הלולאה המרכזית הסבר
נביט במערך הנתונים של sys_read :
rax=0 מכוון לפעולת קריאה
rdi מכיל את ה file dsecriptor של הקובץ שממנו קוראים
rsi=buffer – חוצץ נתונים אשר אוגר בתוכו את הנתונים במעבר מקובץ לקובץ
rdx=1024 – כמות הנתונים שנקראת בכל סבב

## Slide 21: הלולאה המרכזית המשך
עם סיומו של החלק הראשון נבדק תוכנו של rax :
אם rax<SIZE אזי rax , הגענו ל1024 בייט האחרונים בקובץ
אם rax=0 זהו סימן ל EOF
אם rax<0 פירושו שקיימת שגיאה. בתכנית זו התעלמנו מכך
במידה ואכן rax=0 , קופצים לסיום – אשר מתפרש כ end of file. אחרת – rax>0

## Slide 22: הלולאה המרכזית המשך
בחלק השני מבצעים sys_write – כתיבה אל קובץ היעד:
rax=1 מציין כי מדובר בפעולת כתיבה
rdi מצביע על file descriptor של קובץ היעד
rsi מצביע על חוצץ הנתונים
rdx מאחסן בתוכו את כמות הנתונים שנקראה
המידע שנכתב הוא בדיוק אותו מידע שנקרא קודם לכן
בשלב הבא חוזרים אל ראשית הלולאה – קוראים מחדש וכותבים מחדש את הנתונים החדשים

## Slide 23: סגירת הקבצים וסיום התכנית
-> sys_close(src_fd)
-> sys_close(dst_fd)

## Slide 24: איך מריצים ?
1. :יש להכין את הקובץ שממנו קוראים
echo "Hello students! This is a test file." > source.txt
2. ביצוע קומפילציה : nasm -f elf64 cp.asm -o cp.o
3. ביצוע linking gcc –no-pie cp.o -o cp
4. הרצה : ./cp source.txt dest.txt
5. בדיקה : cat dest.txt

## Slide 25: היפוך מחרוזת (reverse.asm)
נראה בדוגמא זו :
איך מארגנים את המחסנית
כיצד עובדים עם משתנים לוקליים
חישוב ידני של אורך המחרוזת
ביצוע היפוך מחרוזת ללא הקצאת זיכרון נוסף
שימוש ב syscall

## Slide 26: היפוך מחרוזת (reverse.asm)
שלבי האלגוריתם הינם :
1. קריאת תווי מקלדת מהמקלדת אל תוך חוצץ buffer
2. היפוך התווים מהאחרון לראשון ללא הקצאת זיכרון נוסף
3. כתיבת המחרוזת ההפוכה אל המסך
4. יציאה

## Slide 27: היפוך מחרוזת (reverse.asm)
הערת – בתוכנית הזאת אין נעיצת נעץ במחסנית :
push rbp
mov rbp, rsp
מאחר ואנחנו עובדים עם התווית של תחילת תוכנית _start, אנחנו לא הגענו מפונקציה אחרת שבגללה צריך לשמור את RBP

## Slide 28: היפוך מחרוזת (reverse.asm)
הקטע הראשון בתכנית – מבצע קריאה מהמקלדת ושומר בRDX את כמות התווים שקראנו :
mov rax, 0
mov rdi, 0
mov rsi, buf
mov rdx, 256
syscall
mov rdx, rax ; length

## Slide 29: היפוך מחרוזת (reverse.asm)
מאחר ואנחנו עוקבים אחר מחרוזת שנקלטת, יש לאתחל אינדקסים :
xor rcx, rcx ; i = 0
dec rdx ; j = length – 1
אוגר rcx מחזיק את האינדקס של תחילת המחרוזת ואילו rdx את האינדקס של התו האחרון
הערה – חיסרנו מ rdx1 כי המספר הוא 1 יותר כי אנחנו מתחילים לספור מ0
אנחנו נבצע החלפה בין buf[i] לבין buf[j] כל עוד i<j
בנוסף, נשמור את הערך של rax גם ב r12להמשך - mov r12, rax

## Slide 30: היפוך מחרוזת (reverse.asm)
מתבצעת קריאה מהמקלדת באמצעות sys_read(0, buf, 256)
אוגר rax מחזיק בתוכו את כמות הבתים שנקראה (כמות התווים במחרוזת)
אוגר rdx שומר בתוכו את התוכן של rax

## Slide 31: היפוך מחרוזת (reverse.asm)
להלן לולאת ההיפוך :

## Slide 32: היפוך מחרוזת - היציאה מהתוכנית
החלק הראשון מדפיס את המחרוזת ההפוכה באמצעות syscall :
sys_write(1, buf, length)
החלק השני עם ערך של 60 בתוך rax יוצא החוצה

## Slide 33: הרצת התכנית
nasm –f elf64 reverse.asm –o reverse.o
ld reverse.o –o reverse
./reverse
כאן קימפלנו עם ld כי עשינו שימוש בתווית _start
יכולנו לקמפל עם ld כי לא השתמשנו בפונקציות של C, אחרת היינו צריכים להוסיף כל שפרייה שהשתמשנו בה

## Slide 34: Signal‑Safe Logger (logger.asm)
רקע : - Signal handler מטפל אותות הוא פונקציה או קטע קוד מיוחד בתוכנית מחשב שמוגדר לפעול כאשר התוכנית מקבלת "אות" מסוים ממערכת ההפעלה או מתהליך אחר. הוא מאפשר לתוכנית להגיב לאירועים אסינכרוניים כמו בקשת סגירה (SIGINT או שגיאה) בצורה מותאמת אישית, במקום לסיים את פעולתה באופן מיידי.
תפקיד: ביצוע פעולות ניקוי, סגירת קבצים, שמירת נתונים, או התעלמות מאותות מסוימים לפני שהתוכנית ממשיכה או מסתיימת.
אופן פעולה: כאשר אות מגיע, מערכת ההפעלה משעה זמנית את ביצוע התוכנית הראשית ומעבירה את השליטה ל-Signal Handler.

## Slide 35: Signal‑Safe Logger (logger.asm)
בתכנית זו ניווכח לדעת:
כיצד פסיקות או חריגות מעבירות שליטה
נראה כיצד פסיקות syscall נחשבות לבטוחות ביותר בתוך מטפל האותות
כיצד המשתמש יוצר אינטראקציה עם גרעין מעה"פ

## Slide 36: The struct signation layout
במערכת לינוקס struct signation בנוי מ 152 בתים :

## Slide 37: הסבר לאופן פעולתו של rt_sigaction
כדי לומר לגרעין " כאשר מגיע אות SIGINT , קפוץ אל מטפל האותות ", נשתמש בקוד 13 של syscall שהוא sigaction
ההכנה מתבצעת כך

## Slide 38: Signal‑Safe Logger (logger.asm)
ה handler הוא אסינכרוני - רץ בכל רגע נתון
רק פסיקות אסינכרוניות בטוחות כגון write מורשות לרוץ.
הגרעין מפסיק את הביצוע הרציף של התכנית באמצעות פסיקה וקופץ אל קטע זה

## Slide 39: Signal‑Safe Logger (logger.asm)
נגדיר את הפונקציה של מטפל האותות :

## Slide 40: חלק ראשון של rt_sigaction

## Slide 41: חלק שני של rt_sigaction

## Slide 42: חלק שלישי של rt_sigaction
זהו החלק החשוב ביותר בתכנית: הוא אומר לגרעין : "כאשר מתקבל אות SIGINT קפוץ אל השגרה לטיפול באותות שהגדרתי"

## Slide 43: המשך תכנית
הלולאה הראשית פשוטה מאוד :
.wait:
jmp .wait
כלומר זוהי לולאה אינסופית אשר ממתינה ל CTRL+C אשר קוטעת את הלולאה האינסופית ועוברת לטפל במטפל האותות

## Slide 44: Install the handler using rt_sigaction
כדי לטפל באותות כגון sigaction מוגדרת רשומה בזיכרון. כדי להכווין את התכנית אל הרשומה בזיכרון מבצעים את הפקודה הבאה : lea rdi, [rel sa] אשר מכווינה את הכתובת של הרשומה אל rdi
הפקודה lea rsi, [rel sa] גורמת לגרעין לקרוא את הכתובת של מטפל האותות , את הדגלים ואת המסיכה
הפקודה mov rax, 13 קובעת קוד 13 עבור syscall לצורך עבודה עם sigation
הפקודה mov rdi, 2 מכינה אות של CTRL+C (זהו ה SIGINT ) והוא אומר לגרעין : "אני רוצה להתקין את מטפל האותות עבור SIGINT"

## Slide 45: החלק של מטפל האותות
מטפל האותות מסתיים בפקודת ret ואז קוראים ל sigreturn שמחזיר אותנו לתוכנית הראשית

## Slide 46: הסבר לאופן פעולתו של rt_sigaction
הפקודה mov qword [sa], sigint_handler אומרת לגרעין כי "כאשר מתקבל אות SIGINT קפוץ אל השגרה לטיפול באותות".
שורות הקוד הבאות מטפלות בדגלים – על מנת לציין לגרעין כי ישתמש במשחזר ברירת המחדל שלו :
mov qword [sa+8], 0x04000000 ; SA_RESTORER
mov qword [sa+16], restorer ; pointer to restorer

## Slide 47: Install the handler using rt_sigaction
כאשר מבצעים rt_signation מעה"פ לינוקס דורשת לקבל :
SA_RESTORER flag (0x04000000)
a valid sa_restorer function
המרכיב sa_restorer הוא פונקציה קטנה אשר מבצעת קריאה אל rt_sigreturn - כלומר קריאת syscall עם קוד 15.
או אז הגרעין קופץ לכאן לאחר הפקודה ret של מטפל האותות :
restorer:
mov rax, 15 ; sys_rt_sigreturn
syscall

## Slide 48: סיכום
הגרעין :
קורא את התוכן של הרשומה
שומר את הכתובת של מטפל האותות
מתקין את המטפל אותות
חוזר לאחר הטיפול באות להמשיך את התכנית הראשית מאותה נקודה

## Slide 49: סיכום
בהמשך, לאחר לחיצה על CTRL+C הגרעין מבצע את הפעולות הבאות :
קוטע את הלולאה האינסופית
קופץ אל sigint_handler
מריץ פסיקת כתיבה של syscall write
מריץ את sigreturn כדי לנקות את המחסנית ולהמשיך בתוכנית המקורית
חוזר לבצע את הלולאה

## Slide 50: The struct signation layout
וקטע הקוד שעוסק בכך הוא :
section .bss
sa: resb 8 + 8 + 8 + 128
לאחר הקומפילציה וההרצה, יש ללחוץ על CTRL+C - ואז נקבל SGINIT recieved אלא שהתכנית לא נעצרת וזאת משום ש handler לקח פיקוד.
עצירה מוחלטת של התכנית מתבצעת ע"י CTRL+\\

## Slide 51: The struct signation layout
דרך נוספת לעצור את התוכנית היא על ידי מציאת PID וכתיבת kill <PID>

## Slide 52: שקף סיכום
למדנו כי אותות הם אסינכרונית והם יכולים לקטוע ביצוע רציף של כל קוד בכל עת
מטפל האותות (handler) חייב להיות מינימלי ככל שניתן
התקנת ה handler דורשת הבנה כיצד גרעין מעה"פ מצפה לקבל את המבנה של sigation
כאשר ה handler מותקן CTRL+C לא יכול לעצור את התכנית - מטפל האותות לוקח פיקוד
כדי לעצור את התכנית האחרונה יש לבצע CTRL+\\